## Slide 1: 第3章 离散傅里叶变换的 快速算法（FFT）
3.1 基2时间抽取FFT算法
3.2 基2频率抽取FFT算法
3.3 实序列的DFT计算
3.4 IDFT的快速计算方法
3.5 基4时间抽取FFT算法
3.6 混合基FFT算法
Notes: FFT: Fast Fourier Transform

## Slide 2: 问题的提出
N点序列DFT的计算复杂度：
复数加法
(N-1)N
复数乘法
N 2
如何提高DFT的运算效率？

## Slide 3: 解决问题的思路
（1）将长序列的DFT分解为短序列的DFT，再将短序列的DFT合成为长序列的DFT。
（2）利用旋转因子 的特性，减少合成（或者分解）过程的运算量。
Notes: 将长序列分解为短序列，分别计算每个短序列的DFT，再将短序列的DFT合成为长序列的DFT。

## Slide 4: 旋转因子 的特性
（1）周期性
（2）对称性
（3）可约性
N/n为整数

## Slide 5: 3.1 基2时间抽取FFT算法
3.1.1 基2时间抽取FFT算法原理
3.1.2 基2时间抽取FFT算法流图
3.1.3 基2时间抽取FFT算法复杂度
3.1.4 基2时间抽取FFT算法结构特点

## Slide 6: 3.1.1 基2时间抽取FFT算法原理
（1）分解
将长度为N的时域序列x分解为两个长度为N/2的短序列x1、x2
偶数点序列
奇数点序列
这两个短序列的N/2点DFT为
（2）合成

## Slide 7: 3.1.2 基2时间抽取FFT算法流图
基2时间抽取蝶形运算的信号流图
X1[m]
X2[m]
X[m]
X[m+N/2]
-1
基2时间抽取蝶形运算的意义：频域的合成
蝶形运算是FFT算法流图的基本运算单元

## Slide 8: 2点序列DFT运算流图
N=2
x[k]={x[0], x[1]}
x[0]
x[1]
X[0]
X[1]
-1
2点DFT蝶形运算的意义：从时域到频域的DFT计算过程

## Slide 9: 4点基2时间抽取FFT算法流图
x[0]
x[2]
x[1]
x[3]
X1[0]
X1[1]
X2[0]
X2[1]
2点DFT
2点DFT
-1
-1
-1
-1
X [0]
X [1]
X [2]
X [3]

## Slide 10: 4点基2时间抽取FFT算法流图
x[0]
x[2]
x[1]
x[3]
X1[0]
X1[1]
X2[0]
X2[1]
-1
-1
-1
-1
X [0]
X [1]
X [2]
X [3]

## Slide 11: 8点基2时间抽取FFT算法流图
4点DFT
4点DFT
x[0]
x[2]
x[4]
x[6]
x[1]
x[3]
x[5]
x[7]
X1[0]
X1[1]
X1[2]
X1[3]
X2[0]
X2[1]
X2[2]
X2[3]
X [0]
X [1]
X [2]
X [3]
X [4]
X [5]
X [6]
X [7]
-1
-1
-1
-1

## Slide 12
4点DFT
4点DFT
x[0]
x[2]
x[4]
x[6]
x[1]
x[3]
x[5]
x[7]
8点基2时间抽取FFT算法流图
X [0]
X [1]
X [2]
X [3]
X [4]
X [5]
X [6]
X [7]
-1
-1
-1
-1
X1[0]
X1[1]
X1[2]
X1[3]
X2[0]
X2[1]
X2[2]
X2[3]

## Slide 13
X [0]
X [1]
X [2]
X [3]
X [4]
X [5]
X [6]
X [7]
-1
-1
-1
-1
8点基2时间抽取FFT算法流图
X1[0]
X1[1]
X1[2]
X1[3]
X2[0]
X2[1]
X2[2]
X2[3]

## Slide 14
第一级
第二级
第三级
8点基2时间抽取FFT算法流图

## Slide 15: 3.1.3 基2时间抽取FFT算法复杂度
算法 | 复乘 次数 | 复加 次数
直接计算DFT | N2 | (N-1)N
基2时间抽取FFT |  | 
N 2
直接计算DFT与FFT算法所需复乘次数比较
N越大，FFT算法与直接计算DFT相比，运算效率越高。

## Slide 16: 3.1.4 基2时间抽取FFT算法结构特点
（1）序列原位运算
（2）序列倒序运算
（3）旋转因子分布规律

## Slide 17: （1）序列原位(in-place)运算 ：
x[0]
x[4]
x[2]
x[6]
x[1]
x[5]
x[3]
x[7]
A(1)
A(2)
A(3)
A(4)
A(5)
A(6)
A(7)
A(8)
输入序列
存储单元
第一级输出
第二级输入
第二级输出
第三级输入
X11[0]
X11[1]
X12[0]
X12[1]
X21[0]
X21[1]
X22[0]
X22[1]
A(1)
A(2)
A(3)
A(4)
A(5)
A(6)
A(7)
A(8)
X1[0]
X1[1]
X1[2]
X1[3]
X2[0]
X2[1]
X2[2]
X2[3]
A(1)
A(2)
A(3)
A(4)
A(5)
A(6)
A(7)
A(8)
X [0]
X [1]
X [2]
X [3]
X [4]
X [5]
X [6]
X [7]
A(1)
A(2)
A(3)
A(4)
A(5)
A(6)
A(7)
A(8)
第三级输出
每级运算结果仍存储在原来位置。
Notes: 每级运算结果仍存储在原来位置，无需存储中间计算结果。

## Slide 18
蝶形结构在第一级后就不是输入节点与输出节点水平相邻，所以无法实现原位运算。

## Slide 19: （2）序列倒序运算
k0
k1
k2
x[k2k1k0]
0
1
0
1
x[0 0 0]
x[0 1 0]
x[1 0 0]
x[1 1 0]
x[0 0 1]
x[0 1 1]
x[1 0 1]
x[1 1 1]
x[0 0 0]
x[1 0 0]
x[0 1 0]
x[1 1 0]
x[0 0 0]
x[1 0 0]
x[k2k10]
x[k2 0 0]
0
1
x[0 0 1]
x[1 0 1]
x[0 1 1]
x[1 1 1]
x[k2k11]
x[0 1 0]
x[1 1 0]
x[0 0 1]
x[1 0 1]
x[0 1 1]
x[1 1 1]
0
1
0
1
0
1
0
1
x[0]
x[4]
x[2]
x[6]
x[1]
x[5]
x[3]
x[7]
x[k2 1 0]
x[k2 0 1]
x[k2 1 1]

## Slide 20: 倒序的实现——变址
A(1)
A(2)
A(3)
A(4)
A(5)
A(6)
A(7)
A(8)
存储单元
x[000]
x[001]
x[010]
x[011]
x[100]
x[101]
x[110]
x[111]
x[000]
x[100]
x[010]
x[110]
x[001]
x[101]
x[011]
x[111]
自然顺序输入
倒序
变址
x[k]=x[k2k1k0]
存储单元
数据不对换
存储单元
数据对换

## Slide 21: （3）旋转因子分布规律
第二级的蝶形系数为 ，蝶形节点的距离为2。
第一级的蝶形系数均为 ，蝶形节点的距离为1。
第三级的蝶形系数为 ，蝶形节点的距离为4。
第M级的蝶形系数为 ，蝶形节点的距离为N /2。
每级蝶形系数的数目比前一级增加一倍，节点间距离也增加一倍
推广到N=2M的一般情况：

## Slide 22
例：已知x[k]={1,2,3,4}，利用基2时间抽取FFT算法流图计算
1
3
2
4
4
6
-2
-2
10
-2
-2+2j
-2-2j
DFT{x[k]}=
{10,
-2+2j,
-2,
-2-2j}
1
4
W
x[0]
x[3]
x[1]
x[2]
X[3]
X[1]
X[2]
X[0]
-1
-1
0
W
4
-1
-1
0
4
W
0
4
W
=-j

## Slide 23: 作业
3-1
3-2
3-3
2-16

## Slide 24: 3.2 基2频率抽取FFT算法
3.2.1 基2频率抽取FFT算法原理
3.2.2 基2频率抽取FFT算法流图
3.2.3 频率抽取与时间抽取的比较

## Slide 25: 3.2.1 基2频率抽取FFT算法原理
将频域序列X[m]分成两个长度为N/2的短序列X1、X2
偶数点序列
奇数点序列
分解
这两个频域短序列分别由N/2点时域序列x1、 x2经过DFT计算得到
？
？
合成
Notes: 将频域序列X[m]分成越来越短的子序列

## Slide 26: 3.2.2 基2频率抽取FFT算法流图
基2频率抽取蝶形运算的信号流图
x[k]
x[k+N/2]
x1[k]
x2[k]
-1

## Slide 27: 蝶形运算的信号流图比较
X1[m]
X2[m]
X[m]
X[m+N/2]
-1
x[k]
x[k+N/2]
x1[k]
x2[k]
-1
时间抽取
频率抽取

## Slide 28
3
8
W
-1
2
8
W
-1
1
8
W
-1
0
8
W
-1
x[0]
x[4]
x[1]
x[5]
x[2]
x[6]
x[3]
x[7]
4点
DFT
X[0]
X[6]
X[2]
X[4]
4点
DFT
X[1]
X[3]
X[5]
X[7]
8点基2频率抽取FFT算法流图
x1[0]
x1[3]
x1[1]
x1[2]
x2[0]
x2[1]
x2[2]
x2[3]

## Slide 29
2
8
W
0
8
W
X[0]
X[6]
X[4]
X[2]
X[1]
X[5]
X[3]
X[7]
0
8
W
1
8
W
2
8
W
3
8
W
-1
-1
-1
-1
x[0]
x[3]
x[1]
x[2]
x[4]
x[5]
x[6]
x[7]
0
4
W
1
4
W
2点
DFT
-1
-1
2
8
W
0
8
W
-1
-1
2点
DFT
2点
DFT
2点
DFT
8点基2频率抽取FFT算法流图

## Slide 30
0
8
W
1
8
W
2
8
W
3
8
W
-1
-1
-1
-1
x[0]
x[3]
x[1]
x[2]
x[4]
x[5]
x[6]
x[7]
0
8
W
2
8
W
2
8
W
0
8
W
X[0]
X[6]
X[4]
X[2]
X[1]
X[5]
X[3]
X[7]
0
8
W
0
8
W
0
8
W
0
8
W
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
8点基2频率抽取FFT算法流图
第一级
第二级
第三级

## Slide 31
-2j
例：已知x[k]={1,2,3,4}利用基2频域抽取流图，计算
1
2
3
4
10
-2
-2+2j
-2-2j
DFT{x[k]}=
{10,
-2+2j,
-2,
-2-2j}
4
-2
6
1
4
W
x[0]
x[3]
x[2]
x[1]
X[3]
X[2]
X[1]
X[0]
-1
-1
0
W
4
-1
-1
0
4
W
0
4
W
=-j

## Slide 32: 3.2.3 频率抽取与时间抽取的比较
计算复杂度相同
对每一种按时间抽取的FFT流图都存在一个按频率抽取的FFT流图，它们互为转置（将流图中的输入和输出交换并且将所有支路方向都反向）。
区别 | 频率抽取 | 时间抽取
蝶形运算方法 | 复乘只在减法之后 | 先作复乘后作加减法
蝶形运算意义 | 由时域长序列分解为两个短序列 | 由两个短序列的DFT合成长序列的DFT
FFT流图 | 前面逐级分解为短序列，最后一级完成N/2个2点DFT计算 | 第一级完成N/2个2点DFT计算，后面逐级合成长序列的DFT

## Slide 33
频率抽取方法的输入为顺序、输出为倒序，时间抽取方法的输入为倒序、输出为顺序是否为两种FFT算法的本质区别？
输入倒序输出顺序
基2时间抽取FFT算法流图
输入顺序输出倒序

## Slide 34: 3.3 实序列的DFT计算
由实数序列构造复数序列，利用DFT的对称性，进一步减少DFT的计算量
3.3.1 利用N点复序列的FFT同时计算两个N点实序列DFT
3.3.2 利用N点复序列的FFT计算2N点实序列的DFT

## Slide 35: 3.3.1 利用N点复序列的FFT同时 计算两个N点实序列DFT
x[k], h[k]是实序列，
将其构成复序列y[k]=x[k]+j h[k]

## Slide 36: 例3-1 已知两个4点实序列分别为x[k]={1,2,0,1}, h[k]={2,2,1,1}，试利用4点序列FFT算法同时计算两个实序列的DFT X[m]和H[m]。
构造复数序列y[k]=x[k]+j h[k]={1+2j, 2+2j, j, 1+j}
计算复数序列的4点FFT Y[m]={4+6j, 2, -2, 2j}，
由前面的公式得到X[m]和H[m]
并计算Y*[(-m)N]RN[m]={ , , , }*
2j
2
-2
={4-6j, -2j, -2, 2}
4+6j

## Slide 37: 3.3.2 利用N点复序列的FFT 计算2N点实序列的DFT
y[k]是一个长度为2N的序列
问题：如何利用N点FFT，计算4N点序列的DFT？
如果y[k]是实序列，则可由实序列x1[k]和x2[k]构成一个N点复序列，计算该N点复序列的DFT同时得到X1[m]和X2[m]

## Slide 38: 3.4 IDFT的快速计算方法
3.4.1 利用IFFT流图方法计算IDFT
3.4.2 直接由FFT计算IDFT

## Slide 39: 3.4.1 利用IFFT流图方法计算IDFT
将系数 换成
最后一级乘以常数1/N

## Slide 40
8点基2时间抽取FFT流图
8点基2频率抽取IFFT流图

## Slide 41: 3.4.2 直接由FFT计算IDFT
步骤：① 对X [m]取共轭。
③ 对步骤②中结果取共轭并乘以1/N。
② 用FFT计算DFT{X*[m]}

## Slide 42
例3-2 已知某4点序列x[k]的DFT为X[m]={1+2j,2+3j,3+4j,4+5j}，试利用基2时间抽取FFT流图计算其对应的序列x[k] 。
x[3]
x[1]
x[2]
x[0]
0
4
W
1
4
W
-1
-1
-1
-1
0
4
W
0
4
W
X*[0]=1-2j
X*[3]=4-5j
X*[2]=3-4j
X*[1]=2-3j
{ }*
1/4
{ }*
1/4
{ }*
1/4
{ }*
1/4
X*[1]=2-3j
X*[2]=3-4j
=-1
=-j
=-0.5-0.5j
=2.5+3.5j
x[k]={2.5+3.5j, -j, -0.5-0.5j, -1}

## Slide 43: 3.5 基4时间抽取FFT算法
将N长的时域序列分解为4个N/4长的时域短序列

## Slide 44
4个N/4长序列的频谱可通过下式 合成N长序列的频谱
利用旋转因子的特性,可得

## Slide 45
基2时间抽取FFT算法的基本关系
基3时间抽取FFT算法的基本关系
基4时间抽取FFT算法的基本关系
基p时间抽取FFT算法的基本关系

## Slide 46: 3.6 混合基FFT算法
序列x[k]长度为N=pq,将其按时间抽取方式分解为p个q点序列
利用旋转因子的周期性，可得
q点序列可以按照q=uv方式进一步分解
各级分解的基可以不同
可以减少序列补0的个数，提高FFT算法的效率

## Slide 47: 作业
3-4
3-5
3-7
3-10
3-11

## Slide 48: 本章小结
3.1 基2时间抽取FFT算法
  3.1.1 基2时间抽取FFT算法原理
  3.1.2 基2时间抽取FFT算法流图
  3.1.3 基2时间抽取FFT算法复杂度
  3.1.4 基2时间抽取FFT算法结构特点
3.2 基2频率抽取FFT算法
  3.2.1 基2频率抽取FFT算法原理
  3.2.2 基2频率抽取FFT算法流图
  3.2.3 频率抽取与时间抽取的比较

## Slide 49: 本章小结
  3.3 实序列的DFT计算
  3.3.1 利用N点复序列的FFT同时计算两个N点实序列DFT
  3.3.2 利用N点复序列的FFT计算2N点实序列的DFT
  3.4 IDFT的快速计算方法
  3.4.1 利用IFFT流图方法计算IDFT
  3.4.2 直接由FFT计算IDFT
3.5 基4时间抽取FFT算法
3.6 混合基FFT算法