## Slide 1: 第4章 IIR数字滤波器的设计
数字滤波器（选频滤波器）
  能够有选择性地让输入信号中某些频率分量通过，而使其他频率分量衰减的离散时间系统。
理想数字滤波器
  在通带的幅度响应为1，在阻带的幅度响应为0
理想低通数字滤波器
Notes: 根据滤波器的效用可以分为两大类：一类是频率选择性滤波器，即让一个或一组频率范围内的信号尽可能无失真地通过并衰减或抑制其余滤波范围的信号；另一类是频率成形滤波器，例如信号锐化、平滑、频率补偿滤波器等，在通信系统中又称为均衡器，利用频域均衡可以有效地补偿传输信道色散引起的频率失真。
数字滤波器
  能够有选择性地让输入信号中某些频率分量通过，而其他频率分量通过很少的离散LTI系统。

## Slide 2: 数字滤波器的技术指标
Ap通带最大衰减(dB)
1
0
通带
过渡带
阻带
)|
(
W
j
e
|H
p
W
s
W
s
d
p
d
-
1
W
π
Wp: 通带截止频率
Ws: 阻带截止频率
d p: 通带波纹峰值
d s: 阻带波纹峰值
数字滤波器的技术指标常用Ωp，Ωs ，Ap，As表示。
在通带|Ω|≤ Ωp内，要求
在阻带Ωs ≤|Ω|≤ π内，要求
或
As阻带最小衰减(dB)
或

## Slide 3: 数字滤波器的实现步骤
按照任务的需要，确定滤波器的技术指标。
用一个因果稳定的离散LTI系统函数（ IIR或FIR）去逼近滤波器技术指标。
利用有限精度算法来实现这个系统函数，包括选择运算结构、字长以及有效数字的处理方法等。
实际的软硬件实现。
Notes: 利用有限精度算法来实现这个系统函数：包括选择运算结构、选择合适的字长、以及有效数字的处理方法等
参考程佩青

## Slide 4: 数字滤波器的系统函数
离散LTI系统
数字滤波器设计目标：
根据给定的数字滤波器的技术指标, 确定M和N及系数ai, bj从而得到数字滤波器H(z)。
若ai都为零，则系统为有限脉冲响应FIR (Finite Impulse Response)数字滤波器。
若ai至少有一个非零，则系统为无限脉冲响应IIR(Infinite Impulse Response) 数字滤波器。

## Slide 5: IIR数字滤波器设计的基本思想
(1) 将数字滤波器的设计转换为模拟滤波器的设计。
(2) 设计满足技术指标的模拟滤波器。
(3) 将模拟滤波器转换为数字滤波器。
Wp,Ws
wp,ws
H(s)
H(z)
频率
转换
设计模拟
滤波器
脉冲响应
不变法
双线性变换法

## Slide 6: IIR数字滤波器设计的基本思想
Wp,Ws
wp,ws
H(s)
H(z)
频率
转换
设计模拟
滤波器
脉冲响应不变法
双线性
变换法
wp,ws
H(s)
频率
变换
设计原型
低通滤波器
复频率
变换

## Slide 7: 本章内容
4.1 模拟低通滤波器设计
4.2 模拟滤波器的频率变换
4.3 脉冲响应不变法
4.4 双线性变换法

## Slide 8: 4.1 模拟低通滤波器设计
4.1.1 Butterworth（巴特沃思）模拟低通滤波器
4.1.2 Chebyshev（切比雪夫）模拟低通滤波器
（I型、II型）
4.1.3 椭圆模拟低通滤波器

## Slide 9: 模拟滤波器的技术要求
p
w
: 通带截止频率
ws: 阻带截止频率
d p: 通带波纹峰值
d s: 阻带波纹峰值
通带最大衰减(dB)
阻带最小衰减(dB)
|H( jw)|
1
0
通带
过渡带
阻带
p
w
s
w
s
d
p
d
-
1
w
Notes: G(w)=20lg|H(jw)| dB 滤波器的增益(Gain)函数

## Slide 10: 4.1.1 Butterworth模拟低通滤波器
N：滤波器阶数
ωc：滤波器的3dB截止频率

## Slide 11: 1. BW LP模拟滤波器的幅度响应特性
|H(j0)|=1， |H(j)|=0 ，-20lg|H(jwc)|3dB。
② 幅度响应随着w的增加单调下降。
③ |H(jw)|2在w=0点，从1到2N-1阶导数为0，即在w=0具有最大平坦性 。所以Butterworth模拟低通滤波器也被称为在w=0处具有最大平坦性的滤波器。

## Slide 12: 2. BW LP滤波器的设计步骤
① 确定滤波器的阶数N
② 确定滤波器的3dB截频 wc
用通带公式计算wc，所设计的滤波器通带正好满足技术指标，阻带可能存在裕量；
用阻带公式计算wc，所设计的滤波器阻带正好满足技术指标，通带可能存在裕量。
基本思路：技术指标→N，wc → |H(jw)|2 →H(s)

## Slide 13
③ 确定滤波器的极点
④ 确定模拟低通滤波器的系统函数H(s)
2. BW LP滤波器的设计步骤

## Slide 14
①由滤波器设计指标p、s、Ap、As确定N和c
例4-1：设计一个满足下列指标BW型模拟低通滤波器ωp=2rad/s, ωs=4rad/s, Ap=1dB, As=10dB
=2.5597
取N=3
=2.5052 rad/s
由通带公式计算

## Slide 15
②确定滤波器的极点
③确定模拟低通滤波器的系统函数H(s)
例4-1：设计一个满足下列指标BW型模拟低通滤波器ωp=2rad/s, ωs=4rad/s, Ap=1dB, As=10dB

## Slide 16
④结果检验
是否满足：
例4-1：设计一个满足下列指标BW型模拟低通滤波器ωp=2rad/s, ωs=4rad/s, Ap=1dB, As=10dB
A(wp)=1dB A(ws)=12.448dB
满足设计指标
在通带|ω|≤ ωp内，
衰减
在阻带| ω|≥ ωs内，
衰减

## Slide 17: 归一化(wc =1) Butterworth模拟滤波器
令
单位圆上的极点，位置只与N有关
则
归一化的系统函数，只与N有关

## Slide 18: 利用归一化方法设计BW模拟低通滤波器
由滤波器设计指标确定N和c
由N查表得到归一化BW的系统函数HL0(s)
例4-1
① N=3， ωc=2.5052
② 查表得3阶的归一化BW为
③

## Slide 19: 常用归一化(wc =1) Butterworth 模拟滤波器的系统函数
一阶：
二阶：
三阶：
四阶：

## Slide 20: 4.1.2 Chebyshev模拟低通滤波器 1. Chebyshev I型
e
:
通带波纹
c
w
：通带截频
N
：滤波器阶数
通带等波纹，阻带单调下降
w
|H(jw)|
1
wc
N=2
N=3
N=7
N阶Chebyshev多项式

## Slide 21: 2. Chebyshev II型
通带单调下降，阻带等波纹

## Slide 22: 4.1.3 椭圆低通滤波器
1
RN(x)是N阶Jacobi（雅可比）椭圆函数
通带和阻带都是等波纹的

## Slide 23: BW型、CB型和椭圆滤波器的比较
BW型的幅度响应在通带和阻带内都是单调的，而CB型和椭圆滤波器具有等波纹特性。在相同的设计指标下， BW型滤波器的阶数最高，CB型其次，椭圆滤波器的阶数最低。
在滤波器的实现过程中， 当阶数相同时，BW型滤波器最容易实现，CB型其次，椭圆滤波器最不易实现。
Notes: 在滤波器的实现过程中， BW型滤波器最容易实现，而椭圆滤波器不易实现（因为它的系统函数H(s)的极点离jw轴最近）。
一般，相同指标下，椭圆滤波器阶次最低，切比雪夫次之，巴特沃兹最高，参数的灵敏度则恰恰相反。
参考《吴镇扬ch3_2》
23

## Slide 24: 作业
4-1
4-2
4-5

## Slide 25: 4.2 模拟滤波器的频率变换
如何设计模拟 高通 、带通、带阻滤波器?
wp,ws
H(s)
模拟频率
变换
设计原型
低通滤波器
复频率
变换

## Slide 26: 复频率变换应满足两个条件：
（1）变换后的模拟滤波器仍是有理函数。
（2）变换后的模拟滤波器仍是稳定的。
即要求从 到s的变换函数是有理函数。
即要求 的左半平面映射到s的左半平面，的右半平面映射到s的右半平面，虚轴 映射到虚轴 。

## Slide 27: 4.2.1 模拟高通滤波器的设计
-wp
-ws
-wp
-ws
（1）变换的原理
ω0为一正参数，
通常取1
从高通到低通模拟滤波器的频率变换为
在对应的频率点上，变换前后两系统的幅度响应相同。
Notes: 原型低通的通带变换到高通的阻带
原型低通的阻带变换到高通的通带

## Slide 28: 4.2.1 模拟高通滤波器的设计
从高通到低通模拟滤波器的频率指标变换 |  | 
从低通到高通模拟滤波器的复频率变换 |  | 
（1）变换的原理
利用H(jw)与H(s)的关系

## Slide 29
Notes: 原型低通的通带变换到高通的阻带
原型低通的阻带变换到高通的通带

## Slide 30: 4.2.1 模拟高通滤波器的设计
从高通到低通模拟滤波器的频率指标变换 |  | 
从低通到高通模拟滤波器的复频率变换 |  | 
（1）变换的原理
利用H(jw)与H(s)的关系

## Slide 31: （2）模拟高通滤波器的设计步骤
①由高通滤波器的频率指标确定原型低通滤波器的频率指标，取ω0 = 1
③由复频率变换将原型低通转换为高通HHP(s)

## Slide 32: 例4-2 设计满足下列条件的模拟BW型高通滤波器 wp=10 rad/s, ws=2 rad/s, Ap=1dB, As = 40dB。
解：
(1) 将高通指标转换为原型低通滤波器技术指标
Ap=1dB, As = 40dB

## Slide 33
解：
(2) 设计BW型原型低通滤波器
取N=4
BW型原型低通滤波器的系统函数为
例4-2 设计满足下列条件的模拟BW型高通滤波器 wp=10 rad/s, ws=2 rad/s, Ap=1dB, As = 40dB。

## Slide 34
(3)将原型低通滤波器转换为高通滤波器HHP(s)
解：
例4-2 设计满足下列条件的模拟BW型高通滤波器 wp=10 rad/s, ws=2 rad/s, Ap=1dB, As = 40dB。

## Slide 35
A(wp)= 0.1098 dB A(ws)= 40.0000 dB
结果检验：
例4-2 设计满足下列条件的模拟BW型高通滤波器 wp=10 rad/s, ws=2 rad/s, Ap=1dB, As = 40dB。

## Slide 36: 4.2.2 模拟带通滤波器的设计
（1）变换的原理
其中：
通带宽度
中心频率
将 代入得
w0
Notes: B和w0定义为

## Slide 37: （2）模拟带通滤波器的设计步骤
① 由带通滤波器的通带上下截频确定变换式中的参数
② 确定原型低通滤波器的通、阻带截频

## Slide 39
④ 将原型低通滤波器转换为带通滤波器HBP(s)
③ 设计通带截频为1 (rad/s)、阻带截频为 、通带衰减为Ap dB、阻带衰减为AsdB的原型低通滤波器

## Slide 40: 例4-3: 试设计一个满足下列指标的BW型带通滤波器 wp1=6 rad/s, wp2=8 rad/s, ws1=4 rad/s, ws2=11 rad/s, Ap=1 dB, As = 32dB。
解：
(1) 由带通滤波器的通带上下截频确定变换式中的参数
(2) 确定原型低通滤波器的通带截频、阻带截频
故

## Slide 41: 例4-3: 试设计一个满足下列指标的BW型带通滤波器 wp1=6 rad/s, wp2=8 rad/s, ws1=4 rad/s, ws2=11 rad/s, Ap=1 dB, As = 32dB。
解：
(3) 设计满足下列指标的原型低通滤波器
取N=4

## Slide 42: 例4-3: 试设计一个满足下列指标的BW型带通滤波器 wp1=6 rad/s, wp2=8 rad/s, ws1=4 rad/s, ws2=11 rad/s, Ap=1 dB, As = 32dB。
解：
(4) 将原型低通滤波器转换为带通滤波器HBP(s)

## Slide 43: 例4-3: 试设计一个满足下列指标的BW型带通滤波器 wp1=6 rad/s, wp2=8 rad/s, ws1=4 rad/s, ws2=11 rad/s, Ap=1 dB, As = 32dB。
A(wp1)=0.4445 dB,
A(wp2)=0.4445 dB,
A(ws1)=38.4905 dB
A(ws2)=32 dB,
结果检验：

## Slide 44: 4.2.3 模拟带阻滤波器的设计
（1）变换的原理
其中：阻带宽度
中心频率
将 代入得
也可表示为

## Slide 45: （2）模拟带阻滤波器的设计步骤
① 由带阻滤波器阻带的上下截频确定变换式中的参数
② 确定原型低通滤波器的通、阻带截频

## Slide 46
④ 将低通滤波器转换为带阻滤波器HBS(s)
③ 设计通带截频为 、阻带截频为1 (rad/s)、通带衰减为Ap dB、通带衰减为As dB的低通滤波器

## Slide 47
解：
(1) 由带阻滤波器阻带的上下截频确定变换式中的参数
(2) 确定原型低通滤波器的通带截频、阻带截频
故
例4-4：试设计一个满足下列指标的BW型带阻滤波器 wp1=6 rad/s，wp2=13 rad/s ，ws1=9 rad/s ，ws2=11 rad/s，
Ap=1dB，As=10dB 。

## Slide 48
解：
(3) 设计满足下列指标的BW原型低通滤波器
取N=2
例4-4：试设计一个满足下列指标的BW型带阻滤波器 wp1=6 rad/s，wp2=13 rad/s ，ws1=9 rad/s ，ws2=11 rad/s，
Ap=1dB，As=10dB 。

## Slide 49
解：
(4) 将原型低通滤波器转换为带阻滤波器HBS(s)
例4-4：试设计一个满足下列指标的BW型带阻滤波器 wp1=6 rad/s，wp2=13 rad/s ，ws1=9 rad/s ，ws2=11 rad/s，
Ap=1dB，As=10dB 。

## Slide 50
A(ws1)=10 dB,
A(ws2)=10 dB,
A(wp1)=0.0511 dB
A(wp2)=0.6867 dB,
结果检验：
例4-4：试设计一个满足下列指标的BW型带阻滤波器 wp1=6 rad/s，wp2=13 rad/s ，ws1=9 rad/s ，ws2=11 rad/s，
Ap=1dB，As=10dB 。

## Slide 51: 表4-1 模拟频率变换
变换类型 | 频率变换 | 复频率变换 | 注释
原型低通高通 |  |  | 
原型低通带通 |  |  | 
原型低通带阻 |  |  | 
是一正参数，通常取1

## Slide 52: 作业
4-6 设计模拟高通滤波器
4-8 设计模拟带通滤波器
4-9 设计模拟带阻滤波器
4-10 由通带截频计算模拟带阻滤波器频率变换的参数可能出现的问题

## Slide 53
如何将模拟滤波器转变为数字滤波器?
脉冲响应不变法
双线性变换法
Wp,Ws
wp,ws
H(s)
H(z)
频率
变换
设计模拟
滤波器
AF到DF
的转换
Notes: (impulse invariance)

## Slide 54: 4.3 脉冲响应不变法
模拟滤波器转变为数字滤波器的基本条件：
  变换后的滤波器仍是稳定的
  即s左半平面的极点必须映射为z平面单位圆内的极点。
  两者频率响应的基本特性不变
  即s平面的虚轴jω必须映射到z平面的单位圆上。

## Slide 55: 4.3.1 脉冲响应不变法的基本原理
变换思路：
对模拟滤波器的单位冲激响应h(t)等间隔抽样来获得数字滤波器的单位脉冲响应h[k]
Notes: 脉冲响应不变法将模拟滤波器变换为数字滤波器时，它所完成的 S 平面到 Z 平面的变换，正是拉氏变换到Z变换的标准变换关系
即首先对Ha(s)作周期延拓，然后再经过Z=esT的映射关系映射到 Z 平面上。
Z=esT的映射关系反映的是Ha(s)的周期延拓与 H（Z）的关系，而不是Ha(s)本身与H（Z）的关系，因此，使用脉冲响应不变法时，从Ha(s)到H(z)并没有一个由S平面到Z平面的一一对应的简单代数映射关系，即没有一个S=f(z)代数关系式。

## Slide 56
脉冲响应不变法将H(s)变换为H(z)步骤:
H(s)
h(t)
h[k]
H(z)
拉氏反变换
抽样t=kT
z变换
① 对H(s)进行Laplace反变换获得h(t)。
② 对h(t)等间隔抽样得到h[k]。
③ 计算h[k]的z变换得到H(z)。

## Slide 57
稳定性分析
令s=+j，则有
1) s<0,
|z|<1
AF左半平面的极点映射为DF单位圆内的极点
2) s=0,
|z|=1
3) s>0,
|z|>1
AF虚轴上的极点映射为DF单位圆上的极点
AF右半平面的极点映射为DF单位圆外的极点
脉冲响应不变法能够将稳定的AF系统变换为稳定的DF系统
模拟滤波器极点与数字滤波器极点的映射关系为

## Slide 58
频率响应间的变换关系
数字滤波器频率响应无混叠：
数字滤波器在W点的频率响应和模拟滤波器在w 点的频率响应只差一个常数因子1/T
如果模拟滤波器的频率响应是带限的，即
数字频率W与模拟频率w之间是线性关系：
W =wT
Notes: H(ejW)和H(jw)的关系

## Slide 59
为了消除1/T对数字滤波器频率响应的影响，实际设计中多采用以下的变换关系：
则频率响应无混叠时
频率响应间的变换关系

## Slide 60
优点：数字滤波器和模拟滤波器的频率关系为线性，W =wT，所以在模拟滤波器的频率响应是带限或高频带衰减较大的情况下，数字滤波器能够较好地保持模拟滤波器的频率响应。
缺点：存在频谱混叠，所以脉冲响应不变法不适合设计高通、带阻滤波器。
脉冲响应不变法的优缺点
Notes: 因此如果模拟滤波器的频响带限于折叠频率以内的话，通过变换后数字滤波器的频响可不失真地反映原响应与频率的关系。
例如线性相位的贝塞尔低通滤波器，通过脉冲响应不变法得到的仍是线性相位的低通数字滤波器。
在某些场合，要求数字滤波器在时域上能模仿模拟滤波器的功能时，如要实现时域冲激响应的模仿，一般使用脉冲响应不变法。
脉冲响应不变法的最大缺点：有频谱周期延拓效应，因此只能用于带限的频响特性，如衰减特性很好的低通或带通，而高频衰减越大，频响的混淆效应越小，至于高通和带阻滤波器,由于它们在高频部分不衰减，因此将完全混淆在低频响应中，此时可增加一保护滤波器，滤掉高于ws/2的频带，再用脉
冲响应不变法转换为数字滤波器，这会增加设计的复杂性和滤波器阶数，只有在一定要满足频率线性关系或保持网络瞬态响应时才采用。
参考《东南大学-吴镇扬ch3》

## Slide 61: 4.3.2 脉冲响应不变法设计DF的步骤
（1）将数字滤波器的频率指标{Wk}转换为
模拟滤波器的频率指标{wk}
（2）由模拟滤波器的指标设计模拟滤波器的H(s)。
（3）利用脉冲响应不变法，将模拟滤波器H(s)转换为数字滤波器H(z)。
Wp,Ws
wp,ws
H(s)
H(z)
w=W/T
设计模拟
滤波器
脉冲响应不变

## Slide 62
例4-5 利用BW型模拟低通滤波器和脉冲响应不变法设计满足指标Wp=p/3，Ap=3dB，N=1的数字低通滤波器。
解：
在数字滤波器的设计过程中，参数T可以被抵消。故常取T=1 s
利用w =W/T将数字滤波器指标转换成模拟滤波器指标
wp=Wp / T
(2) 设计wp=Wp/T, Ap=3dB的一阶BW型模拟低通滤波器
(3) 将模拟低通滤波器转换成数字低通滤波器
Notes: 实际应用脉冲响应不变法时稍作一点修改，即求出H（Z）后，再乘以因子T,使H（Z）只与Ωc有关，即只与fc和fs的相对值fc/fs有关，而与采样频率fs无直接关系。

## Slide 63: 例4-6 利用BW型模拟低通滤波器及脉冲响应不变法设计一数字低通滤波器，满足Wp=0.2p rad, Ws=0.6p rad, Ap=2dB, As=15dB。
解：
(1)利用w =W/T将数字滤波器指标转换成模拟滤波器指标，
取 T=1 s.
wp=0.2p rad/s, ws=0.6p rad/s, Ap=2dB, As=15dB
(2) 设计模拟低通滤波器 （BW型）
=2
=0.7185 rad/s

## Slide 64
解：
(3) 将模拟低通滤波器转换成数字低通滤波器
极点为
利用
可得DF的系统函数为
例4-6 利用BW型模拟低通滤波器及脉冲响应不变法设计一数字低通滤波器，满足Wp=0.2p rad, Ws=0.6p rad, Ap=2dB, As=15dB。

## Slide 65
避免频谱混叠的方法：
增加待设计DF的阻带最小衰减As，
例4-6 利用BW型模拟低通滤波器及脉冲响应不变法设计一数字低通滤波器，满足Wp=0.2p rad, Ws=0.6p rad, Ap=2dB, As=15dB。
A(wp)=2dB
A(ws)=16.85dB
A(Wp)= 1.72dB
A(Ws)= 14.2dB
不满足
设计指标
A(wp)=2dB
A(ws)=26.31dB
A(Wp)= 1.98dB
A(Ws)= 26.55dB
满足
设计指标
或采用双线性变换法。
As=25dB

## Slide 66: 4.4 双线性变换法
4.4.1 双线性变换法的基本原理
变换思路：
将非带限的模拟滤波器H(s)映射为最高频率为p/T的带限模拟滤波器H(s’) ，再通过z=es’T的变换将s’域映射到z域，即

## Slide 67
模拟频率与数字频率的关系为
？

## Slide 68
s域到z域的映射关系
双线性变换
s域到s’域的映射关系
s'域到z域的映射关系
这种变换是变量s和z之间的代数变换

## Slide 69
稳定性分析
令s=+j，则有
1) s<0,
|z|<1
s域左半平面映射到z域单位圆内
2) s=0,
|z|=1
3) s>0,
|z|>1
s域虚轴映射到z域单位圆上
s域右半平面映射到z域单位圆外
双线性变换能够将稳定的AF系统变换为稳定的DF系统

## Slide 70
频率响应间的变换关系
数字频率W与模拟频率w之间是非线性关系
没有频率混叠现象。

## Slide 71
W和w 的关系
)
2
/
tan(
2
W
=
T
w
W
p
)
(
W
j
e
H
)
(
w
j
H
p
W
s
W
W
p
w
s
w
w
双线性变换的频率畸变
Notes: W和w 的关系

## Slide 72
双线性变换法的优缺点
缺点：数字频率与模拟频率之间是非线性关系。使得幅度响应不是常数时会产生幅度失真，适于设计幅度响应为分段常数的数字滤波器，如低通、高通、带通、带阻，不适于设计如微分器等幅度响应为非常数的数字滤波器。
优点：无频谱混叠
Notes: 与脉冲响应不变法相比，双线性变换的主要优点：S平 面与Z平面是单值的一一对应关系（靠频率的严重非线性关系得到的），即整个jΩ轴单值的对应于单位圆一周
双线性变换缺点： Ω与ω成非线性关系，导致：
a. 数字滤波器的幅频响应相对于模拟滤波器的幅频响应有畸变，(使数字滤波器与模拟滤波器在响应与频率的对应关系上发生畸变)。
例如，一个模拟微分器，它的幅度与频率是直线关系，但通过双线性变换后，就不可能得到数字微分器
b. 线性相位模拟滤波器经双线性变换后，得到的数字滤波器为非线性相位。
c.要求模拟滤波器的幅频响应必须是分段恒定的，故双线性变换只能用于设计低通、高通、带通、带阻等选频滤波器。
虽然双线性变换有这样的缺点，但它目前仍是使用得最普遍、最有成效的一种设计工具。这是因为大多数滤波器都具有分段常数的频响特性，如低通、高通、带通和带阻等，它们在通带内要求逼近一个衰减为零的常数特性，在阻带部分要求逼近一个衰减为∞的常数特性，这种特性的滤波器通过双线性变换后，虽然频率发生了非线性变化，但其幅频特性仍保持分段常数的特性。
频率点的畸变可以通过预畸来加以校正。即将模拟滤波器的临界频率事先加以畸变，然后通过双线性变换后正好映射到所需要的频率上。
双线性变换比脉冲响应法的设计计算更直接和简单。由于s与z之间的简单代数关系，所以从模拟传递函数可直接通过代数置换得到数字滤波器的传递函数。
这些都比脉冲响应不变法的部分分式分解便捷得多，
一般，当着眼于滤波器的时域瞬态响应时，采用脉冲响应不变法较好，而其他情况下，对于IIR的设计，大多采用双线性变换。
参考《吴镇扬ch3_2》

## Slide 73: 4.4.2双线性变换法设计DF的步骤
（1）将数字滤波器的频率指标{Ωk}转换为
模拟滤波器的频率指标{ωk}
（2）由模拟滤波器的指标设计模拟滤波器的H(s)。
（3）利用双线性变换法，将H(s)转换H(z)。
Ωp, Ωs
ωp, ωs
H(s)
H(z)
设计模拟
滤波器
双线性变换
频率预畸变
频率预畸变

## Slide 74: 例4-5: 利用BW型模拟低通滤波器和双线性变换法设计满足指标Wp=p/3，Ap=3dB，N=1的数字低通滤波器，并与脉冲响应不变法设计的DF比较。
解：设双线性变换中的参数为T
(1) 将DF的频率指标转换为AF的频率指标
(2) 设计3dB截频为ωp的一阶BW型模拟低通滤波器，即
N=1, ωc = ωp
故

## Slide 75
解：
(3) 用双线性变换法将模拟滤波器转换为数字滤波器
结论：参数T的取值和最终的设计结果无关。
为简单起见，一般取T=2
例4-5: 利用BW型模拟低通滤波器和双线性变换法设计满足指标Wp=p/3，Ap=3dB，N=1的数字低通滤波器，并与脉冲响应不变法设计的DF比较。

## Slide 76
解：
双线性变换法设计的DF的系统函数为
脉冲响应不变法设计的DF的系统函数为
令z=ejW ，可分别获得两者的幅度响应。
例4-5: 利用BW型模拟低通滤波器和双线性变换法设计满足指标Wp=p/3，Ap=3dB，N=1的数字低通滤波器，并与脉冲响应不变法设计的DF比较。

## Slide 77
例4-5: 利用BW型模拟低通滤波器和双线性变换法设计满足指标Wp=p/3，Ap=3dB，N=1的数字低通滤波器，并与脉冲响应不变法设计的DF比较。
双线性变换
A(Wp)= 3dB
脉冲响应不变
A(Wp)= 2.63dB
Notes: 对于双线性变换法，由于频率的非线性变换，使截止区的衰减越来越快，最后在折叠频率处(z=-1,Ω=π）形成一个一阶传输零点,这个一阶零点正是模拟滤波器在ω=∞处的一阶传输零点（无限零点）通过映射形成的。因此,双线性变换法使过渡带变窄,对频率的选择性改善,而脉冲响应不变法存在混淆,且没有传输零点。
根轨迹起于开环极点终于开环零点

## Slide 78: 例4-6：利用AF-BW filter及双线性变换法设计一DF，满足 Wp=0.2p, Ws=0.6p, Ap=2dB, As=15dB
解：
(1) 将数字低通指标转换成模拟低通指标，取T=2
Ap=2dB, As=15dB
(2) 设计模拟低通滤波器 （BW型）
=2
=0.585 1

## Slide 79
解：
(3) 用双线性变换法将模拟低通滤波器转换成数字低通滤波器
例4-6：利用AF-BW filter及双线性变换法设计一DF，满足 Wp=0.2p, Ws=0.6p, Ap=2dB, As=15dB
Notes: 在折叠频率处(z=-1,Ω=π）形成一个二阶传输零点

## Slide 80
例4-6：利用AF-BW filter及双线性变换法设计一DF，满足 Wp=0.2p, Ws=0.6p, Ap=2dB, As=15dB
双线性变换
A(Wp)= 0.39dB, A(Ws)=15dB

## Slide 81
将双线性变换法与脉冲响应不变法所设计DF的结果比较。
双线性变换
A(Wp)= 0.39dB, A(Ws)=15dB
脉冲响应不变
A(Wp)=1.72dB, A(Ws)=14.2dB
例4-6：利用AF-BW filter及双线性变换法设计一DF，满足 Wp=0.2p, Ws=0.6p, Ap=2dB, As=15dB
脉冲响应不变法存在频谱混叠，所设计的DF不满足给定指标。而双线性变换法不存在频谱混叠，所设计的DF满足给定指标。

## Slide 82
Wp, Ws
wp, ws
H(z)
w =W/T
脉冲响应不变法
双线性变换法
H(s)
模拟频
率变换
设计原型
低通滤波器
复频率变换
注意：
脉冲响应不变法不能设计高通和带阻数字滤波器
方法一
非低通IIR数字滤波器的设计

## Slide 83
方法二
Wp,Ws
H(z)
w =W/T
脉冲响应不变法
双线性变换法
数字频
率变换
设计原型
低通滤波器
z域
变换
非低通IIR数字滤波器的设计

## Slide 84
模拟低通原型
(prototype)
buttap cheb1ap
ellipap cheb2ap
频率变换
lp2lp lp2hp
lp2bp lp2bs
综合设计
butter cheby1 cheby2 ellip
MATLAB中IIR设计的主要函数
IIR 滤波器最小阶数的计算
buttord cheb1ord cheb2ord ellipord
离散化
bilinear
impinvar

## Slide 85: 作业
1. 利用脉冲响应不变法及BW型模拟滤波器设计满足下列条件的数字滤波器。
Wp1=0.15p，Wp2=0.2p，Ws1=0.1p，Ws2=0.3p，Ap=5dB， As=15dB
4-17 设计数字低通滤波器处理连续信号
4-18 设计数字高通滤波器
4-20 设计数字带阻滤波器

## Slide 86: 本章小结
4.1 模拟低通滤波器设计
  4.1.1 Butterworth模拟低通滤波器
4.2 模拟滤波器的频率变换
  4.2.1 模拟高通滤波器的设计
  4.2.2 模拟带通滤波器的设计
  4.2.3 模拟带阻滤波器的设计
Notes: （巴特沃兹）

## Slide 87
4.3 脉冲响应不变法
  4.3.1 脉冲响应不变法的基本原理
  4.3.2 脉冲响应不变法设计DF的步骤
4.4 双线性变换法
  4.4.1 双线性变换法的基本原理
  4.4.2 双线性变换法设计DF的步骤