## Slide 1: 第5章 FIR数字滤波器的设计
5.1 线性相位FIR数字滤波器的特性
5.2 窗函数法设计线性相位FIR数字滤波器
Notes: 线性相位FIR数字滤波器的优化设计
FIR数字滤波器的基本结构
利用MATLAB设计FIR数字滤波器
学 习 要 求
掌握线性相位FIR数字滤波器的时域和频域特性，以及其零点分布规律。
掌握窗函数法设计线性相位FIR数字滤波器的方法，以及窗函数对设计结果的影响。
理解频率取样法设计线性相位FIR数字滤波器的原理及方法。
了解FIR数字滤波器优化设计的基本思想及基本方法。
掌握FIR数字滤波器的基本结构
重 点 和 难 点
重点是利用窗函数法和频率取样法设计FIR数字滤波器
难点是线性相位FIR数字滤波器的优化设计

## Slide 2: FIR数字滤波器的特点
系统函数
全部ai=0，则单位脉冲响应是有限长的。
系统的全部极点都在z=0处。在0<|z|<∞的有限z平面上只有零点，故又称为全零点系统。
系统的结构上没有输出到输入的反馈。

## Slide 3: FIR滤波器的设计目标
M阶FIR数字滤波器的系统函数为
FIR数字滤波器设计目标：
根据给定的数字滤波器技术指标, 确定阶数M及系数bk或h[k]
Notes: (长度为M+1)

## Slide 4: FIR与IIR数字滤波器比较
在滤波器性能要求相同的情况下，FIR滤波器的阶次比IIR滤波器的阶次高得多。
容易设计成线性相位。
系统一定是稳定的。
IIR
FIR
能在较低的阶数下获得较好的幅度响应。
相位响应是非线性的，若需线性相位，需要相位补偿。
系统不一定稳定。
Notes: FIR
优点 ：（1）很容易获得严格的线性相位，避免被处理的信号产生相位失真，这一特点在宽频带信号处理、阵列信号处理、数据传输等系统中非常重要；
（2 ）可得到多带幅频特性；
（3 ）极点全部在原点（永远稳定），无稳定性问题；
（4 ）任何一个非因果的有限长序列，总可以通过一
定的延时，转变为因果序列， 所以因果性总是
满足；
（5）无反馈运算，运算误差小。
缺点：（1）因为无极点，要获得好的过渡带特性，需以高的阶数为代价；FIR的阶数要高5~10倍左右
（2）无法利用模拟滤波器的设计结果，一般无析设计公式，要借助计算机辅助设计程序完成。
FIR可用FFT实现，减少运算量；IIR无快速运算方法
FIR非递归（一般无反馈）；IIR递归（有反馈）
相频特性，它反映各频率成分通过滤波器后在时间上的延时情况。
FIR
h[k]在有限范围内非零，系统总是稳定的。
非因果FIR系统都能经过延时变成因果FIR系统。
IIR
只能得到幅频特性，相频特性未知（一大缺点），如需要线性相位，须用全通系统进行相位补偿，但增加滤波器阶数和复杂性

## Slide 5: 数字滤波器设计方法的选择
若对于线性相位没有严格要求，一般用IIR，可用较少的阶数达到所要求的幅度特性，且实现时所需的运算次数及存储单元都较少。
若有线性相位的要求，一般用FIR容易实现。若要用IIR，必须进行相位补偿，实现更复杂成本更高。
……
在设计数字滤波器时必须权衡考虑多种因素，应从工程应用的角度来考虑问题，如技术指标的计算公式、实现设计的方法、完成设计所用的设备和设计软件等，应综合这些因素作出最后的选择。

## Slide 6: 5.1 线性相位FIR数字滤波器的特性
5.1.1 线性相位系统的定义
5.1.2 线性相位条件
5.1.3 线性相位FIR系统的频域特性
5.1.4 线性相位FIR系统的零点分布特性

## Slide 7: 5.1.1 线性相位系统的定义
若f(W)= - aW, 则称系统H(z)是严格线性相位的。
严格线性相位系统定义
广义线性相位系统定义
A (W)是W的可正可负的实函数，称为幅度函数。
q(W)= - aW+b，称为相位函数。

## Slide 8: 5.1.2 线性相位条件
如果M阶FIR滤波器的单位脉冲响应h[k]是实数，
则可以证明系统是线性相位的充要条件为
h[k] =  h[M-k]
h[k]=h[M-k]时，h[k]关于k=M/2为偶对称
h[k]=-h[M-k]时，h[k]关于k=M/2为奇对称
h[k]=h[M-k]
FIR是线性相位，
且相位函数
h[k]=-h[M-k]
FIR是线性相位，
且相位函数
Notes: 设计FIR数字滤波器时，在保证h(n)对称的条件下，只要完成幅度特性的逼近即可

## Slide 9
I型线性相位系统
h[k]偶对称，M为偶数
M=4
II型线性相位系统
h[k]偶对称，M为奇数
M=3
III型线性相位系统
h[k]奇对称，M为偶数
M=4
IV型线性相位系统
h[k]奇对称，M为奇数
M=3

## Slide 10: 5.1.3 线性相位FIR系统的频域特性
I型 (h[k]偶对称, M为偶数)
周期为2p
关于W =0偶对称
关于W =p偶对称
可用于设计低通、高通、带通、带阻滤波器

## Slide 11
II型 (h[k]偶对称, M为奇数)
周期为4p
关于W =0偶对称
关于W =p奇对称
A (p )=0
不能用于设计高通、带阻滤波器

## Slide 12
III型 (h[k]奇对称, M为偶数)
周期为2p
关于W =0奇对称
关于W =p奇对称
A (0 )= A (p ) =0
不能用于设计低通、高通和带阻滤波器

## Slide 13
IV型 (h[k]奇对称, M为奇数)
周期为4p
关于W =0奇对称
关于W =p偶对称
A (0 )=0
不能用于设计低通和带阻滤波器

## Slide 14
四种线性相位FIR滤波器的特性
类型 | I | II | III | IV
h[k]的对称性 | 偶对称 | 偶对称 | 奇对称 | 奇对称
阶数M | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数
α | M/2 | M/2 | M/2 | M/2
β | 0 | 0 | π/2 | π/2
A(Ω)关于Ω=0的对称性 | 偶对称 | 偶对称 | 奇对称 | 奇对称
A(Ω)关于Ω=π的对称性 | 偶对称 | 奇对称 | 奇对称 | 偶对称
A(Ω)的周期 | 2π | 4π | 2π | 4π
A(0) | 任意 | 任意 | 0 | 0
A(π) | 任意 | 0 | 0 | 任意
可适用的滤波器类型 | LP,HP,BP,BS | LP, BP | BP | HP, BP
Notes: 四种FIR数字滤波器的相位特性只取决于h(n)的对称性，而与h(n)的值无关
幅度特性取决于h(n)

## Slide 15: 5.1.4 线性相位FIR系统的零点分布特性
如果zk是系统的零点，则其倒数zk-1也是系统的零点。
由于h[k]是实序列，即H(z)是实系数多项式，系统零点会以复共轭对的形式出现
若h[k]偶对称
称H(z)为偶对称多项式
若h[k]奇对称
称H(z)为奇对称多项式
Notes: z=0不可能是系统的零点

## Slide 16
是不在单位圆上的复零点
(1)
系统零点中存在互为倒数的两组共轭对 和
这四个零点对H(z)贡献的因子是一个四阶偶对称多项式
Re(z)
Im(z)
1

## Slide 17
是单位圆上的复零点
(2)
系统零点中存在一对共轭零点
这两个零点对H(z)贡献的因子是一个二阶偶对称多项式
Re(z)
Im(z)
1

## Slide 18
是不在单位圆上的实零点
(3)
系统零点中存在一对互为倒数的实数零点
这两个零点对H(z)贡献的因子是一个二阶偶对称多项式
Re(z)
Im(z)
1

## Slide 19
是单位圆上的实零点
(4)
处系统零点可以单独出现
对H(z)贡献的因子是一个一阶多项式
奇对称多项式
偶对称多项式
时
时
Re(z)
Im(z)
1

## Slide 20
h[k]奇对称时，H(z)在z =1处一定有零点。
h[k]奇对称，且阶数M是偶数时， H(z)在z=－1处一定有零点。
h[k]偶对称，且阶数M是奇数时，H(z)在z=－1处一定有零点。
任意线性相位系统都可由上述五种因子和一个常数因子的积构成
Notes: 任意线性相位系统是上述四种子系统的组合

## Slide 21
四种不同类型的线性相位系统在zk=1的零点
(1) I 型FIR滤波器(h[k]偶对称，M为偶)
zk=1和zk= -1无零点或者有偶数个零点。
(2) II 型FIR滤波器(h[k]偶对称，M为奇)
zk= -1有奇数个零点， zk= 1无零点或者有偶数个零点。
(3) III 型FIR滤波器(h[k]奇对称，M为偶)
zk=1和zk= -1有奇数个零点。
(4) IV 型FIR滤波器(h[k]奇对称，M为奇)
zk=1有奇数个零点，zk= -1无零点或者有偶数个零点。

## Slide 22
解：
例：已知8阶III型线性相位FIR滤波器的部分零点为：z1= -0.2，z2=j0.8
(1)试确定该滤波器的其他零点。
(2)设h[0]=1, 求出该滤波器的系统函数H(z)。
(1) z3=1/ z1=-5;
z4=1/ z2= -j1.25，z5=z2*= -j0.8，z6=z4*= j1.25；
z7= -1;
z8= 1;
(2)
=1- z-8+5.2(z-1- z-7)+ 2.2025 (z-2- z-6)- 6.253 (z-3- z-5)

## Slide 23: 作业
5-1
5-3，5-4，5-6

## Slide 24: 5.2 窗函数法设计 线性相位FIR数字滤波器
5.2.1 基本思想
5.2.2 Gibbs（吉伯斯）现象
5.2.3 常用窗函数
Notes: Kaiser(凯泽)窗

## Slide 25: 5.2.1 基本思想
基本思想：设计一物理可实现的滤波器，使其时域单位脉冲响应h[k]逼近理想滤波器的单位脉冲响应hd[k]。
理想滤波器的hd [k] 是非因果无限长序列，
需对其进行截短和因果化处理。
Notes: 使其频率响应逼近理想滤波器的频率响应Hd (ejW )

## Slide 26
（1）确定希望逼近的频率响应Hd (ejW )
（2）用IDTFT计算对应的单位脉冲响应hd[k]
（4）截断hd[k]得
h[k]= hd[k]w[k]， 0k M
窗函数法设计FIR的步骤
（3）根据过渡带宽及阻带最小衰减要求，选择合适的窗函数w[k]
（5）检验H (ejW )是否满足要求。若不满足，则考虑改变窗形状或窗长度，重复(4)，直到满足要求为止。

## Slide 27: 例：设计一个幅度响应能逼近理想带通滤波器的线性相位FIR滤波器。
(1) 确定希望逼近的频率响应Hd (ejW )
相位函数为
理想带通滤波器的幅度函数为
若采用I型线性相位FIR滤波器
I型线性相位理想带通滤波器的频率响应为
Notes: 4种类型都可实现带通

## Slide 28: 例：设计一个幅度响应能逼近理想带通滤波器的线性相位FIR滤波器。
(2) 计算IDTFT得hd[k]
(3) 截断hd[k]
长度为N=M+1的矩形窗
0 ≤ k ≤ M

## Slide 29
结论：
当Wc1=0时，滤波器为理想低通
当Wc2=p时，滤波器为理想高通
I型线性相位理想带通滤波器的单位脉冲响应
由于ABS(ejW)=1- ABP(ejW)，理想带阻滤波器可通过带通滤波器得到

## Slide 30: 例：设计一个幅度响应能逼近理想带通滤波器的线性相位FIR滤波器。
单位脉冲响应
幅度函数
取Wc1=0.3p，Wc2=0.7p，M=30

## Slide 31: 5.2.2 Gibbs（吉伯斯）现象
矩形窗设计的FIR低通滤波器的幅度函数(Wc=p/2)
滤波器的幅度函数在通带和阻带都呈现出振荡现象，此现象称为Gibbs 现象。
M=14
M=60
肩峰
Notes: 在不同阶数时
且最大波纹大约为幅度的9%，

## Slide 32
产生吉伯斯现象原因
由于所设计滤波器的单位脉冲响应
N=M+1
利用DTFT的性质可得所设计FIR滤波器的频率响应
H(ejW)逼近Hd(ejW)的好坏，取决于窗函数的频谱W(ejW)
窗函数的频谱
——由时域加窗截断引起

## Slide 33
窗函数的频谱
2
p
N
N
0
4
p
N
W
p
3
p
N
矩形窗的幅度函数W(W)
1. W(W)的主瓣宽度
4p/N
2. 旁瓣相对衰减为常数
=13dB
长度为N的矩形窗函数的频谱为

## Slide 34
加窗对所设计滤波器的频率特性的影响
FIR滤波器的幅度函数为

## Slide 35
W(W-q)
Ad(q)
-Wc
Wc
-p
q
-p
0≤W<Wc-2p/N时
A(W)主要由主瓣的面积确定
A(W)的波动由旁瓣引起

## Slide 36
W(W-q)
Ad(q)
-Wc
Wc
-p
q
-p
0≤W<Wc-2p/N时
A(W)主要由主瓣的面积确定
A(W)的波动由旁瓣引起
W=Wc-2p/N时
A(W)有最大值，出现正肩峰

## Slide 37
W(W-q)
Ad(q)
-Wc
Wc
-p
q
-p
W=Wc-2p/N时
A(W)有最大值，出现正肩峰
W=Wc时
A(W)为A(0)值的一半

## Slide 38
W(W-q)
Ad(q)
-Wc
Wc
-p
q
-p
W=Wc-2p/N时
A(W)有最大值，出现正肩峰
W=Wc时
A(W)为A(0)值的一半
W=Wc+2p/N时
A(W)有负的最大值，出现负肩峰
W>Wc+2p/N时，A(W)值由旁瓣的面积确定

## Slide 39
结论
在理想频率特性不连续点Wc附近形成一个过渡带，窗函数的主瓣宽度决定了过渡带的宽度。
在过渡带的两边 W=Wc±2p/N，A(W)出现最大的肩峰值，肩峰的两侧形成起伏振荡，其振荡幅度取决于旁瓣的相对幅度，而振荡的多少，取决于旁瓣的多少。
Notes: 旁瓣的大小决定了FIR滤波器在阻带的衰减

## Slide 40
结论
如何提高阻带衰减?
选用旁瓣幅度较小的窗函数
3. 采用窗函数设计FIR滤波器，通带和阻带波动一致，均由窗函数的旁瓣面积确定，因此通带衰减和阻带衰减不能单独控制，而是依赖于所选择的窗函数。
4. 窗函数长度N增大，过渡带减小，起伏振荡变密，但不会改变肩峰的相对值，例如在矩形窗情况下，通带和阻带最大波纹幅度大约为滤波器幅度的9%，则阻带最小衰减为
-20lg(9%) 21dB

## Slide 41: 5.2.3 常用窗函数
1. 矩形窗
Ap =-20lg(1-dp)  0.82dB,
As = -20lg(ds )  21dB
dp=ds=0.09

## Slide 42
2. Hann(汉纳)窗(也称为Hanning汉宁)
Ap 0.056dB, As 44dB
dp=ds =0.0064

## Slide 43
3. Hamming(汉明)窗
Ap 0.019dB, As 53dB
dp=ds =0.0022

## Slide 44
4. Blackman窗(布莱克曼)
Ap 0.0017dB，As 74dB
dp=ds =0.0002

## Slide 47: 常用窗函数性质
FIR滤波器的窗函数设计中，先由所要求的阻带最小衰减确定窗函数的形状，再由过渡带宽的要求确定窗函数的长度。

## Slide 48: 例：设计一满足下列指标的I型线性相位 FIR高通滤波器。
Wp=0.67p, Ws=0.53p，Ap=0.3dB, As=50dB。
解:
由As确定截断所用窗函数:Hamming窗或Blackman窗
1) 由过渡带宽度确定滤波器长度N
2) 由给定指标确定待逼近理想高通的截频Wc
=0.6p
采用Hamming窗截断，设计过程如下
I型滤波器，取N=51
由于理想高通滤波器的截频Wc是过渡带的中点，因此通常取为

## Slide 49
3) 设计截频Wc =0.6p的I型线性相位FIR高通滤波器
解:
θd(W)= -0.5MW
4) 截断，得I型线性相位FIR高通滤波器的单位脉冲响应
h[k]=hd[k]w51[k]
例：设计一满足下列指标的I型线性相位 FIR高通滤波器。
Wp=0.67p, Ws=0.53p，Ap=0.3dB, As=50dB。
0 ≤ k ≤ 50

## Slide 50
A(Wp)= 0.0006dB
A(Ws)= 76.0826dB
例：设计一满足下列指标的I型线性相位 FIR高通滤波器。
Wp=0.67p, Ws=0.53p，Ap=0.3dB, As=50dB。

## Slide 51: 5. Kaiser(凯泽)窗
b 是一可调参数，调节窗函数的形状。
I0(x ): 零阶第一类修正贝塞尔函数，可用幂级数表示为
一般求20项就能达到所需精度。
定义
Notes: ( w=kaiser(N,beta) )

## Slide 52: Kaiser(凯泽)窗——b取不同值时窗的形状
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0.5
1
b=0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0.5
1
b=1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0.5
1
b=3

## Slide 53
A= -20lg (min{dp，ds })
b 与M的确定（经验公式）

## Slide 54
解：
(1) 由给定指标确定待逼近理想低通的截频Wc
Wc =(Wp + Ws )/2=0.4p
(2) 设计截频Wc =0.4p的I型线性相位FIR低通滤波器
例：用Kaiser窗设计满足下列指标的I型线性相位FIR低通滤波器。Wp=0.3p, Ws=0.5p，Ap=0.1dB, As=40dB。

## Slide 55
解：
(3) 由给定指标确定Kaiser窗的参数b和M
A= -20lg(min{dp，ds })=As=40dB
I型线性相位滤波器阶数必须是偶数，取M=24
例：用Kaiser窗设计满足下列指标的I型线性相位FIR低通滤波器。Wp=0.3p, Ws=0.5p，Ap=0.1dB, As=40dB。

## Slide 56
解：
(4) 利用Kaiser窗将hd[k]截断
例：用Kaiser窗设计满足下列指标的I型线性相位FIR低通滤波器。Wp=0.3p, Ws=0.5p，Ap=0.1dB, As=40dB。

## Slide 57
解：
单位脉冲响应
设计结果
增益响应 G(W)= 20lg |H(ejW)|
例：用Kaiser窗设计满足下列指标的I型线性相位FIR低通滤波器。Wp=0.3p, Ws=0.5p，Ap=0.1dB, As=40dB。
A(Wp)= 0.0217dB
A(Ws)= 47.2042 dB

## Slide 58: 本章小结
5.1 线性相位FIR数字滤波器的特性
  5.1.1 线性相位系统的定义
  5.1.2 线性相位条件
  5.1.3 线性相位系统的频域特性
  5.1.4 线性相位系统H(z)的零点分布特性
5.2 窗函数法设计线性相位FIR数字滤波器
  5.2.1 基本思想

## Slide 59: 作业
5-11
5-12
5-13
5-14